Załącznik Nr 1A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  (po modyfikacji)

Aparatu RTG wraz z wyposażeniem, skanera płyt obrazowych z wyposażeniem, stacji lekarskiej oraz prac adaptacyjnych pomieszczeń pracowni RTG

W poniższej części Załącznika „1A” do SIWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego aparatu RTG (oraz skanera płyt obrazowych, duplikatora płyt, stacji lekarskiej) wraz z  wyposażeniem a także zakres do wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń Pracowni RTG. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Odpowiedź Wykonawcy: Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: TAK lub NIE)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”, przy czym w przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści SIWZ,

- kolumnę zatytułowaną „Opis Parametru oferowanego przez Wykonawcę” opisując we wszystkich pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr oferowanego produktu/urządzenia. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Opis parametrów technicznych” oraz „Wartość parametru granicznego” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku gdy dany  parametr podlega ocenie w kryterium: Parametry techniczne - punktacja zostanie przyznana zgodnie z odpowiedzią Wykonawcy (Tak lub Nie oraz podaną wartością parametru ocenianego).

I.  Cyfrowy aparat RTG typu DR:

| L.p | Opis parametrów technicznych | Wartość parametru granicznego | Parametr graniczny: TAK/NIE | Punktacja ocenianych parametrów w kryterium: Parametry techniczne | Odpowiedź Wykonawcy: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: Tak lub Nie) | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę |
| A | B | C | D | E | F | G |
| A. | WARUNKI PODSTAWOWE |
| 1 | Aparat wyprodukowany w 2014 lub w 2015 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy |  | Tak |  |  |  |
| 2 | Producent, nazwa aparatu |  | Podać |  |  |  |
| 3 | Deklaracja zgodności na aparat wraz ze zgłoszeniem |  | Tak, Załączyć do oferty |  |  |  |
| 4 | Aparat RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta. |  | Tak / Nie | Tak- 20 pkt. Nie- 0 pkt. |  |  |
| 5 | Aparat ze zmotoryzowanym zawieszeniem sufitowym, stołem i stojakiem z możliwością autopozycjonowania dobranego do wykonywanego badania |  | Tak |  |  |  |
| B. | GENERATOR |
| 1 | Generator typu HF |  | Tak |  |  |  |
| 2 | Moc generatora | ≥ 65 kW, | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Zakres napięć | ≥ 40 – 150 kV, | Tak, podać |  |  |  |
| 4 | Zakres mAs | min. mAs ≤ 0,5 mAs, podać | Tak, podać |  |  |  |
|  |  | max. mAs ≥ 800 mAs, | Tak, podać |  |  |  |
| 5 | Zakres prądów | min. mA ≤ 20 mA, | Tak, podać |  |  |  |
|  |  | Max. mA ≥ 650 mA, | Tak, podać |  |  |  |
| 6 | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms | Tak, podać |  |  |  |
| 7 | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji |  | Tak |  |  |  |
| 8 | Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC | ≥ 750 programów, | Tak, Podać ilość |  |  |  |
| 9 | Zasilanie | 3x400V / 50 Hz | Tak |  |  |  |
| C. | ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG (zmotoryzowane) |
| 1 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/- 125°, | Tak, podać zakres |  |  |  |
| 2 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ +/- 135°, podać | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Zakres ruchu pionowego kolumny | ≥ 160 cm , | Tak, podać |  |  |  |
| 4 | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥ 300 cm, | Tak, podać | ≥ 300 cm ≤ 450 cm – 0 pkt. >450 cm – 10 pkt. |  |  |
| 5 | Zakres ruchu poprzecznego | ≥ 260 cm, | Tak, podać | ≥ 260 cm ≤ 270 cm – 0 pkt. >270 cm– 10 pkt. |  |  |
| 6 | Cyfrowy wyświetlacz LCD na lampie/kołpaku z informacją o parametrach wykonywanego badania: kąt lampy, SID, filtr; wybór ogniska lampy, wybór miejsca ekspozycji, sygnalizacja obecności kratki |  | Tak |  |  |  |
| 7 | Wyświetlanie obrazu pacjenta po ekspozycji na cyfrowym wyświetlaczu umieszczonym na lampie |  | Tak / Nie | TAK- 5 pkt. NIE –0 pkt. |  |  |
| 8 | W pełni zmotoryzowane zawieszenie sufitowe lampy (tj. poz. C.1, C.2, C.3, C.4, i C.5) | Wymienić ruchy zmotoryzowane | Tak / Nie | TAK- 5 pkt. NIE –0 pkt. |  |  |
| D. | LAMPA RTG |
| 1 | Ogniska lampy | ≤ 0,6/1,2 mm | Tak, podać |  |  |  |
| 2 | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU | Tak, podać | ≥300 kHU <400 kHU - 0 pkt. ≥400 kHU - 10 pkt. |  |  |
| 3 | Pojemność cieplna lampy | ≥ 1,7 MHU | Tak, podać | ≥ 1,5 MHU < 1,7 MHU – 0 pkt. ≥1,7 MHU cm – 5 pkt |  |  |
| 4 | Prędkość wirowania anody | ≥ 8000 obr/min | Tak, podać |  |  |  |
| 5 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 100 kHU/min | Tak, podać |  |  |  |
| 6 | Moc ogniska małego | ≥33 kW | Tak, podać | ≥ 33kW < 38kW– 0 pkt. ≥38kW– 10 pkt. |  |  |
| 7 | Moc ogniska dużego | ≥ 100 kW | Tak, podać |  |  |  |
| 8 | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem |  | Tak |  |  |  |
| 9 | Filtracja własna lampy i kolimatora | ≥ 2,5 mm Al. | Tak, podać |  |  |  |
| 10 | Filtry dodatkowe wybierane automatycznie razem z projekcją | ≥3 | Tak, podać |  |  |  |
| 11 | Miernik wartości DAP (Dose Area Product) lub kalkulator dawki przypisujący wartość dawki obrazu |  | Tak |  |  |  |
| E. | DETEKTOR CYFROWY W STOLE |
| 1 | Detektor przenośny bezprzewodowy CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta klasycznie na blacie stołu RTG z kratką przeciwrozproszeniową oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi. |  | Tak |  |  |  |
| 2 | Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 150 kg | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Minimalny rozmiar aktywny detektora | 35 x 42 cm | Tak |  |  |  |
| 4 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 7,0 Mp | Tak, podać |  |  |  |
| 5 | Rozmiar piksela | ≤ 140 µm | Tak, podać |  |  |  |
| 6 | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit | Tak, podać |  |  |  |
| 7 | Wyjmowany akumulator z ładowarką i zestawem 3 akumulatorów |  | Tak |  |  |  |
| 8 | DQE dla 1,0 Lp/mm | ≥ 50 %, | Tak, podać DQE |  |  |  |
| 9 | Waga detektora <3,6kg |  | Tak |  |  |  |
| 10 | Przyłączalna kratka przeciwrozproszeniowa dla detektora bezprzewodowego |  | Tak |  |  |  |
| 11 | Rozdzielczość obrazowa | ≥ 3,3 lp/mm | Tak, podać |  |  |  |
| 12 | Detektor ładowany w stole bez konieczności podłączenia kabla zasilającego oraz wymiany baterii |  | Tak/Nie | TAK- 5 pkt. NIE –0 pkt. |  |  |
| 13 | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze | ≥ 100 | Tak |  |  |  |
| F. | DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W STATYWIE |
| 1 | Minimalny rozmiar aktywny detektora na stałe zabudowanego w ruchomym statywie | ≥ 42 x 42 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 2 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 8,0 Mp | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Rozmiar piksela taki sam jak w detektorze przenośnym | ≤ 140 µm | Tak, podać |  |  |  |
| 4 | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit | Tak, podać |  |  |  |
| 5 | DQE dla 1,0 Lp/mm | ≥ 50 % | Tak, podać |  |  |  |
| 6 | Rozdzielczość obrazowa | ≥ 3,3 lp/mm | Tak, podać |  |  |  |
| G. | STÓŁ PACJENTA |
| 1 | Automatyczne podążanie detektora za lampą RTG przy jej przesuwie w osi długiej stołu w zakresie min. 45 cm. |  | Tak |  |  |  |
| 2 | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta) możliwe do wykonania ekspozycji | ≥220 kg | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego | ≥ 30 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 4 | Minimalna odległość blatu od podłogi | ≤ 55 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 5 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 85 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 6 | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy 100 kV | ≤ 0,8 mm Al. | Tak, podać |  |  |  |
| 7 | Długość płyty pacjenta | ≥ 230 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 8 | Szerokość płyty pacjenta | ≥ 80 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 9 | Pływająca płyta pacjenta |  | Tak |  |  |  |
| 10 | Przesuw wzdłużny blatu | ≥ 120 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 11 | Przesuw poprzeczny blatu | ≥ 26 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 12 | Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa |  | Tak |  |  |  |
| 13 | Automatyka AEC 3 –komorowa |  | Tak |  |  |  |
| 14 | Nadążanie lampy za zmianą wysokości detektora w stole |  | Tak |  |  |  |
| H. | RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH |
| 1 | Przesuw detektora w poziomie zmotoryzowany wzdłuż osi stołu | ≥ 300 cm | Tak, podać | ruch poziomy wzdłuż osi stołu ≥300cm ≤ 450cm – 0 pkt. > 450 cm – 10 pkt. |  |  |
| 1a | Przesuw detektora w pionie zmotoryzowany ( góra – dół ) | ≥ 150 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 2 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości |  | Tak |  |  |  |
| 3 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem do krótszej krawędzi bocznej stołu rtg, do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu rtg (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan ) |  | Tak/Nie | TAK- 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 4 | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem skośnie min ( + 45º / - 23º ) do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości (projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole rtg) |  | Tak |  |  |  |
| 5 | Pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min. – 15º / + 90º. |  | Tak, podać |  |  |  |
| 6 | Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym |  | Tak |  |  |  |
| 7 | Automatyczne podążanie detektora za ruchem lampy góra - dół |  | Tak |  |  |  |
| 8 | Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości statywu |  | Tak |  |  |  |
| 9 | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa |  | Tak |  |  |  |
| 10 | Kieszeń do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w momencie gdy nie są używane do ekspozycji |  | Tak |  |  |  |
| 11 | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora | ≤35 cm | Tak, podać | Najniższe -10 pkt., Najwyższe -0 pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |  |
| 12 | Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora. | ≥175 cm | Tak, Podać |  |  |  |
| 13 | Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych |  | Tak |  |  |  |
| 14 | Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej |  | Tak |  |  |  |
| 15 | Automatyczne wyrównanie detektora z lampą RTG, zmotoryzowane przesuwanie wzdłuż długiej osi stołu ≥ 500 cm |  | Tak |  |  |  |
| 16 | Współczynnik pochłaniania blatu stojaka | ≤0,7 mm Al. | Tak, podać |  |  |  |
| 17 | Możliwość wykonywania zdjęć składanych kości długich w statywie |  | Tak |  |  |  |
| 18 | Autopozycjonowanie, pozycja detektor – lampa | Ilość pozycji min. 10 | Tak | Najniższa - 0 pkt., Najwyższa wartość - 10 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |  |
| I. | KONSOLA TECHNIKA |
| 1 | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. ( Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora) |  | Tak |  |  |  |
| 2 | Dotykowy monitor LCD min. 19” |  | Tak |  |  |  |
| 3 | Pojemność dysku obrazowego | ≥ 4 000 obrazów | Tak, podać |  |  |  |
| 4 | Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia akwizycji | ≤ 5 s | Tak, podać |  |  |  |
| 5 | Regulacja jasności i kontrastu obrazów |  | Tak |  |  |  |
| 6 | Automatyczne sklejanie zdjęć kości długich z możliwością ręcznej korekty obrazu o min. długości obrazowania 150 cm |  | Tak |  |  |  |
| 7 | Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego |  | Tak |  |  |  |
| 8 | Możliwość pomiarów długości, kątów wraz z kątami Coba |  | Tak |  |  |  |
| 9 | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R |  | Tak |  |  |  |
| 10 | Możliwość obracania i powiększania obrazu. |  | Tak |  |  |  |
| 11 | Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw. | ≥ 750 | Tak, podać |  |  |  |
| 12 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, -DICOM Storage Commitment, -automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefeniniowane serwery PACS, -możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS |  | Tak, podać protokoły |  |  |  |
| 13 | Interfejs użytkownika w języku polskim z pomocą kontekstową |  | Tak |  |  |  |
| 14 | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów |  | Tak |  |  |  |
| 15 | Nagrywarka CD i DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM |  | Tak |  |  |  |
| 16 | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. |  | Tak |  |  |  |
| 17 | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na min. 4 grupy wiekowe |  | Tak/Nie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 18 | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych |  | Tak/Nie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 19 | Oprogramowanie do kompresji kości żeber |  | Tak/Nie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 20 | Podłączenie aparatu do systemu RIS/PACS Alteris funkcjonującego u Zamawiającego. Zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie wykonawcy. |  | Tak |  |  |  |
| 21 | UPS do konsoli technika zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu |  | Tak |  |  |  |
| 22 | Wykonawca zapewni integrację z użytkowanym przez Zamawiającego, szpitalnym systemem informatycznym Eskulap. Zakres integracji obejmuje przesyłanie i odbiór zleceń i opisów badań oraz umożliwienie wyświetlenia obrazów z modułu zleceń i wyników systemu Eskulap |  | TAK |  |  |  |

II. Skaner płyt obrazowych - 1 kpl. - dostawa max. 3 tyg. od podpisania umowy

(Ucyfrowienie mobilnego aparatu RTG SAXO 3310 (11-15.12) z 2004r. będącego własnością Zamawiającego

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr graniczny: TAK/NIE | Punktacja ocenianych parametrów w kryterium: Parametry techniczne | Odpowiedź Wykonawcy: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: Tak lub Nie) | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę |
| A. | Skaner płyt obrazowych 1 szt. |
| 1 | Skaner do płyt obrazowych . | Tak |  |  |  |
| 2 | Producent | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Model/typ | Tak, podać |  |  |  |
| 4 | Deklaracja zgodności | Tak, przy dostawie |  |  |  |
| 5 | Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów (jeżeli dotyczy) jako urządzenie zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa | Tak, załączyć do oferty |  |  |  |
| 6 | Skaner stacjonarny, z fabrycznym stojakiem | Tak |  |  |  |
| 7 | Ilość kaset które można jednocześnie umieścić w systemie nie mniejsza 1 | Tak |  |  |  |
| 8 | Skanowanie płyt w formacie 35x43 [cm] z rozdzielczością nie mniejszą niż 12 [piksel/mm] | Tak |  |  |  |
| 9 | Obsługa kaset 18x24cm lub 20x25cm, 24x30cm lub 25x30cm, 35x35cm, 35x43cm | Tak |  |  |  |
| 10 | Możliwość skanowanie kaset pantomograficznych w formacie 15x30 [cm] | Tak |  |  |  |
| 11 | Możliwość skanowanie kaset do kości długich o formacie nie mniejszym niż 35x80 [cm] | Tak/Nie | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt |  |  |
| 12 | Maksymalny pobór mocy <250W | Tak |  |  |  |
| 13 | Skala szarości generowanych obrazów nie mniejsza niż 10 [bit/piksel] | Tak |  |  |  |
| 14 | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze nie mniejsza niż 10 [bit/piksel] | Tak |  |  |  |
| 15 | Wydajność skanowania płyt o wymiarze 35x43 [cm] przy rozdzielczości 12 [pikseli/mm] nie mniejsza niż 30 kaset/godz | Tak |  |  |  |
| 16 | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak |  |  |  |
| 17 | Automatyczne informowanie użytkowania o konieczności wykonania przeglądu okresowego | Tak |  |  |  |
| 18 | Panel wskazujący stan urządzenia | Tak |  |  |  |
| 19 | Dostawa urządzenia max. 3 tyg. od daty podpisania umowy | Tak |  |  |  |
| B. | KASETY RTG Z PŁYTAMI OBRAZOWYMI - 4 szt. |
| 1 | Kasety RTG w formacie: 35x43 [cm] – 4 szt. | Tak |  |  |  |
| 2 | Kasety o gwarantowanej ilości cykli odczytu i kasowania nie mniejszej niż 10000 | Tak |  |  |  |
| 3 | Kaseta nie zintegrowana z ekranem (oddzielny element) | Tak |  |  |  |
| 4 | Kasety i ekrany zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny i posiadające dokument właściwy dla urządzenia / oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  |  |  |
| C. | STACJA AKWIZYCYJNA - TECHNIKA |
| 1 | Stacja technika do akwizycji obrazów – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 2 | Komputer stacji technika o minimalnych parametrach: - procesor czterordzeniowy. - 3.0 GHz, - 8GB RAM, - 500 GB HDD - sieć 100/1000Mbit/s - system operacyjny 64 bitowy - mysz, klawiatura | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Stacja technika wyposażona w kolorowy monitor LCD, o przekątnej nie mniejszej niż 19”, jasności nie mniejszej niż 230 [cd/m2], kontraście nie mniejszym niż 500:1 | Tak, podać |  |  |  |
| 4 | Oprogramowanie stacji technika dedykowane do oferowanego skanera | Tak, podać nazwę |  |  |  |
| 5 | Wielopoziomowy system logowania do systemu z podziałem na role, min. administrator i technik | Tak |  |  |  |
| 6 | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku technika lub pobieranie badań z systemu za pomocą usługi Dicom Worklist | Tak |  |  |  |
| 7 | Możliwość zmiany danych pacjenta po zeskanowaniu płyty | Tak |  |  |  |
| 8 | Wyszukiwanie badań pacjenta na podstawie kryteriów: - imię nazwisko - identyfikator pacjenta - data urodzenia - data badania - rodzaj badania | Tak |  |  |  |
| 9 | Zdefiniowane procedury w języku polskim z możliwością edycji i dodawania własnych | Tak |  |  |  |
| 10 | Zaawansowana wieloskalarna obróbka obrazowa | Tak, podać nazwę |  |  |  |
| 11 | Przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską, drukarkę, serwer PACS Alteris | Tak |  |  |  |
| 12 | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | Tak |  |  |  |
| 13 | Możliwość przypisywania kasety do pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych | Tak |  |  |  |
| 14 | Dodawanie do obrazu skali centymetrowej | Tak |  |  |  |
| 15 | Kalibracja obrazu względem naświetlonego obiektu odniesienia (pomiary wielkości rzeczywistych) | Tak |  |  |  |
| 16 | Adnotacje tekstowe i graficzne | Tak |  |  |  |
| 17 | Kompozytor wydruków na drukarkach systemowych oraz zgodnych z Dicom 3.0 | Tak |  |  |  |
| 18 | Kolimacja obrazu wielokątna i owalna (maskowanie tła) | Tak |  |  |  |
| 19 | Obrót obrazu o dowolny kąt | Tak |  |  |  |
| 20 | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na: | Tak |  |  |  |
|  | a) zmianę zaczernienia i kontrastu, | Tak |  |  |  |
|  | b) powiększenie stopniowe oraz liniowe | Tak |  |  |  |
|  | c) obracanie obrazu 90 stopni skokowo | Tak |  |  |  |
|  | d) odbicia góra/dół, lewo/prawo | Tak |  |  |  |
|  | e) negatyw obrazu | Tak |  |  |  |
| 21 | Wpisanie parametrów ekspozycji badania jak [kV], [mAs], dawka | Tak |  |  |  |
| 22 | Możliwość odrzucenia badania z możliwością podania przyczyny z zapisaniem w pliku | Tak |  |  |  |
| 23 | Nagrywanie płyt CD dla pacjenta wraz z przeglądarką zgodną z Dicom | Tak |  |  |  |
| 24 | Archiwizacja długoterminowa wykonanych badań na płytach CD/DVD lub nośnikach USB z rejestracją miejsca archiwizacji w bazie danych systemu | Tak |  |  |  |
| 25 | Nanoszenia adnotacji tekstowych i graficznych, możliwość definiowania własnych tekstów | Tak |  |  |  |
| 26 | Pomiary odległości i kątów, w tym kątów Cobba | Tak |  |  |  |
| 27 | Interfejs oprogramowania stacji w całości w języku polskim oraz system pomocy w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 28 | Podgląd wykonanego badania na dowolnym komputerze w sieci za pomocą przeglądarki internetowej z możliwością regulacji okna i powiększenia obrazu oraz podziałem min 2x2 dla co najmniej 8 komputerów jednocześnie | Tak |  |  |  |
| 29 | Skaner i oprogramowanie stacji technika, aparat rtg tego samego producenta | Tak/Nie | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |  |  |
| 30 | Oprogramowanie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny i posiadające dokument właściwy dla urządzenia / oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa | Tak |  |  |  |
| 31 | Podłączenie urządzenia do systemu RIS/PACS Alteris funkcjonującym u Zamawiającego. Zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie wykonawcy. | Tak |  |  |  |
| 32 | Wykonawca zapewni integrację z użytkowanym przez Zamawiającego, szpitalnym systemem informatycznym Eskulap. Zakres integracji obejmuje przesyłanie i odbiór zleceń i opisów badań oraz umożliwienie wyświetlenia obrazów z modułu zleceń i wyników systemu Eskulap | Tak |  |  |  |

III.  Lekarska stacja diagnostyczna - 1 kpl. (dostawa w ciągu max. 3 tygodni od podpisania umowy)

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr graniczny: TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: Tak lub Nie) | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę: |
| WARUNKI PODSTAWOWE |
| 1 | Trzymonitorowa lekarska stacja diagnostyczna dedykowana do pracy z obrazami w formacie DICOM, zintegrowana z systemem RIS/PACS Alteris funkcjonującym u Zamawiającego. Zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie wykonawcy. | Tak |  |  |
| 2 | Wykonawca zapewni integrację z użytkowanym przez Zamawiającego szpitalnym systemem informatycznym Eskulap. Zakres integracji obejmuje przesyłanie i odbiór zleceń i opisów badań oraz umożliwienie wyświetlenia obrazów z modułu zleceń i wyników systemu Eskulap | TAK |  |  |
| 3 | Dostawa max. w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy | Tak |  |  |
| A | Komputer stacji |
| 1 | Procesory klasy x86, każdy wyposażony w 4 fizyczne rdzenie, taktowane zegarem 3,1 GHz, osiągające w teście wydajności PassMark - CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) 5540 punktów | Tak |  |  |
| 2 | Pamięć RAM min. 8GB | Tak |  |  |
| 3 | Karta graficzna obsługująca monitor główny i monitory diagnostyczne | Tak |  |  |
| 4 | Dysk twardy 1TB (5400 obr.)Serial ATA | Tak |  |  |
| 5 | Wbudowany Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T | Tak |  |  |
| 6 | Sieć bezprzewodowa Wi-Fi AirPort Extreme (802.11ac) | Tak |  |  |
| 7 | Bluetooth 4.0 | Tak |  |  |
| 8 | Audio: | Tak |  |  |
|  | a) dwa mikrofony | Tak |  |  |
|  | b) Wyjście słuchawkowe | Tak |  |  |
|  | c) Wbudowany głośnik stereo | Tak |  |  |
| 9 | Złącza min. : 2xThunderbolt, 4x USB 3.0, czytnik kart SDXC | Tak |  |  |
| 10 | Monitor roboczy stacji: Zintegrowany z jednostką główną monitor o przekątnej 21,5”, LED, Rozdzielczość naturalna: 1980 x 1080 | Tak |  |  |
| 11 | Akcesoria: mysz, klawiatura numeryczna, napęd CD/DVD | Tak |  |  |
| B | Monitory diagnostyczne stacji lekarskiej - 1 kpl. |
| 1 | Para fabrycznie parowanych monitorów diagnostycznych | Tak |  |  |
| 2 | Monitory diagnostyczne o minimalnych parametrach: - Monochromatyczny panel LCD TFT IPS | Tak |  |  |
| 3 | Podświetlenie LED | Tak |  |  |
| 4 | Orientacja pionowa | Tak |  |  |
| 5 | Przekątna min. 21” | Tak |  |  |
| 6 | Wyjścia DVI, DP | Tak |  |  |
| 7 | Rozdzielczość min. 1200x1600 | Tak |  |  |
| 8 | Skala szarości min. 10 bit | Tak |  |  |
| 9 | Kąt widzenia min. 175/175 stopni | Tak |  |  |
| 10 | Jasność maksymalna - min. 1,200 cd/m2 | Tak |  |  |
| 11 | Kontrast 1400:1 | Tak |  |  |
| 12 | Automatyczne rozpoznanie i wzmocnienie jasności przestrzeni obrazu diagnostycznego w formacie DICOM | Tak |  |  |
| 13 | Kontrola równomierności podświetlenia i odcieni | Tak |  |  |
| 14 | Stabilizacja jasności, zapobieganie utracie jasności na skutek upływu czasu | Tak |  |  |
| 15 | Czujnik obecności użytkownika – tj. automatyczne przełączenie monitora w tryb oszczędzania energii, kiedy użytkownik odchodzi od monitora i przywrócenie normalnego trybu pracy po jego powrocie | Tak |  |  |
| 16 | Maksymalny pobór prądu 78 W | Tak |  |  |
| 17 | Typowy pobór prądu max 30 W | Tak |  |  |
| 18 | Monitory z wbudowanym kalibratorem (czujnik kalibracji) | Tak |  |  |
| 19 | Gwarancja producenta min. 60 miesięcy | Tak |  |  |
| C | Oprogramowanie diagnostyczne stacji lekarskiej |
| 1 | Certyfikowane oprogramowanie medyczne | Tak, podać producenta |  |  |
| 2 | Licencja bezterminowa na użytkowanie oprogramowania diagnostycznego nie przypisana do stacji roboczej | Tak |  |  |
| 3 | Oprogramowanie stacji roboczej zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa | Tak, załączyć certyfikat |  |  |
| 4 | Architektura 64 bitowa | Tak |  |  |
| 5 | Polski interfejs użytkownika | Tak |  |  |
| 6 | Dokumentacja użytkownika w języku polskim | Tak |  |  |
| 7 | Oprogramowanie zgodne z systemem operacyjnym Mac OS X lub równoważnym, umożliwiające wykonywanie funkcjonalności opisanych w punkcie II. | Tak |  |  |
| 8 | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | Tak |  |  |
| 9 | Możliwość rozszerzania funkcjonalności oprogramowania poprzez instalację dedykowanych wtyczek. | Tak |  |  |
| 10 | Wsparcie dla MIRC (Medical Imaging Resource Center) | Tak |  |  |
| 11 | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów (pobranych z RIS/PACS lub przesłanych do stacji ze skanera kaset z płytami obrazowymi lub stanowiska przypisywania danych do obrazów) | Tak |  |  |
| 12 | Odczyt i wyświetlanie wszystkich typów plików DICOM (jednoramkowych, wieloramkowych) | Tak |  |  |
| 13 | Odczyt i wyświetlanie nowego formatu wieloramkowego MRI/CT (grupa 5200) | Tak |  |  |
| 14 | JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG2000, RLE | Tak |  |  |
| 15 | Monochrome1, Monochrome2, RGB, YBR, Planar, Palettes, | Tak |  |  |
| 16 | Wsparcie dla każdego (nie tylko kwadratowego) Pixel Aspect Ratio | Tak |  |  |
| 17 | Zapis plików SC (zrzuty ekranowe) DICOM z dowolnych rekonstrukcji 2D, 3D | Tak |  |  |
| 18 | Odczyt i wyświetlanie wszystkich meta danych plików DICOM | Tak |  |  |
| 19 | Odczyt i zapis DICOM CD/DVD (wsparcie dla DICOMDIR) | Tak |  |  |
| 20 | Eksport plików DICOM do formatu TIFF, JPEG, Quicktime, RAW, DICOM, PACS | Tak |  |  |
| 21 | Nagrywanie płyt CD/DVD z obsługą DICOMDIR wraz z przeglądarką Weasis (umożliwiającą odczyt danych obrazowych na platformie Windows) | Tak |  |  |
| 22 | Zintegrowana baza danych kompatybilna z SQL obsługująca nieograniczoną liczbę obrazów | Tak |  |  |
| 23 | Wysyłanie badań (C-STORE SCU, DICOM Send) | Tak |  |  |
| 24 | Pobieranie badań (C-STORE SCP, DICOM Listener) | Tak |  |  |
| 25 | Wyszukiwanie i pobierania badań z/do PACS (C-FIND SCU, C-MOVE SCU, WADO) | Tak |  |  |
| 26 | Użycie jako DICOM PACS serwer (C-FIND SCP, C-MOVE SCP, WADO) | Tak |  |  |
| 27 | Konwersja w locie pomiędzy wszystkimi syntaksami transferu DICOM | Tak |  |  |
| 28 | C-GET SCU/SCP i WADO – wsparcie dla dynamicznego transferu IP | Tak |  |  |
| 29 | Obsługa DICOM Print | Tak |  |  |
| 30 | Integracja z OsiriX HD dla iPhone/iPad | Tak |  |  |
| 31 | Integracja z każdym serwerem PACS | Tak |  |  |
| 32 | Wsparcie dla plików innych niż DICOM, min: | Tak |  |  |
|  | a) Pliki LSM Zeiss (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna) | Tak |  |  |
|  | b) Pliki BioRadPIC (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna) | Tak |  |  |
|  | c) TIFF (8, 12, 16, 32 bit), wielostronicowe | Tak |  |  |
|  | d) ANALYZE (8, 12, 16, 32 bit) | Tak |  |  |
|  | e)PNG, JPEG, PDF (wielostronicowe), Quicktime, AVI, MPEG, MPEG4 | Tak |  |  |
| 33 | Przeglądarka 2D | Tak |  |  |
| 34 | Intuicyjny Interfejs | Tak |  |  |
| 35 | Edytowalne paski narzędzi | Tak |  |  |
| 36 | Interpolacja dwusześcienna | Tak |  |  |
| 37 | Gruba kostka dla MR i wielowarstwowego CT (średnia, MIP, volume rendering) | Tak |  |  |
| 38 | ROI (Obszary zainteresowania): wielokąt, owal, ołówek, prostokąt, punkt z funkcją cofnij/ponów | Tak |  |  |
| 39 | Zaznaczanie obrazu kluczowego (Key Image) | Tak |  |  |
| 40 | Wsparcie dla myszy wieloklawiszowych, myszy w kółkiem i nawigatorów 3D oraz Apple Magic Trackpad | Tak |  |  |
| 41 | Edytowalne tablice translacji kolorów (CLUT – Color Look-Up Tables) | Tak |  |  |
| 42 | Edytowalne filtry konwolucyjne 3x3 i 5x5 (filtry kostne itp.) | Tak |  |  |
| 43 | Przeglądarka 4D dla CT serca i innych serii o przebiegu czasowym | Tak |  |  |
| 44 | Fuzja obrazów dla PET-CT i SPET-CT z nastawialnym procentem blendingu | Tak |  |  |
| 45 | Subtrakcja obrazów dla angiografii | Tak |  |  |
| 46 | Eksport miniatur/okien magnetycznych | Tak |  |  |
| 47 | Rejestracja dla fuzji obrazów oraz ponowne dzielenie na warstwy (reslicing) | Tak |  |  |
| 48 | Dzielenie przestrzeni roboczej | Tak |  |  |
| 49 | Łączenie obrazów | Tak |  |  |
| 50 | Wsparcie dla wtyczek dostarczających funkcje zewnętrzne | Tak |  |  |
| 51 | Post-Processing 3D | Tak |  |  |
| 52 | Rekonstrukcje MPR (multiplanarne) z grubą kostką (Średnia, MIP, Rendering objętościowy) | Tak |  |  |
| 53 | 3D MPR po krzywej z grubą kostką | Tak |  |  |
| 54 | 3D MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  |  |
| 55 | 3D Volume Rendering (Objętościowy) | Tak |  |  |
| 56 | 3D Surface Rendering (Powierzchniowy) | Tak |  |  |
| 57 | 3D ROI (Obszary zainteresowania) | Tak |  |  |
| 58 | Rejestracja dla rekonstrukcji 3D | Tak |  |  |
| 59 | Stereowizja | Tak |  |  |
| 60 | Eksport obrazów 3D do Quicktime, Quicktime VR, TIFF, JPEG | Tak |  |  |
| 61 | Wszystkie przeglądarki 3D wspierają fuzję obrazów dla badań PET-CT oraz tryb 4D dla CT serca. | Tak |  |  |
| 62 | Obsługa wątków dla konfiguracji wieloprocesorowych i procesorów wielordzeniowych | Tak |  |  |
| 63 | Odczyt asynchroniczny | Tak |  |  |
| 64 | Obsługa OpenGL dla Przeglądarki 2D oraz 3D | Tak |  |  |
| 65 | Obsługa akceleratorów kart graficznych z teksturowaniem 3D | Tak |  |  |
| 66 | Obsługa architektury 32 i 64 bit | Tak |  |  |
| 67 | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | Tak |  |  |
| 68 | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania. | Tak |  |  |
| 69 | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. | Tak |  |  |
| 70 | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. | Tak |  |  |
| 71 | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo. | Tak |  |  |
| 72 | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: | Tak |  |  |
|  | a) zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), | Tak |  |  |
|  | b) zapisywanie powiększenia obrazu, | Tak |  |  |
|  | c) zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). | Tak |  |  |
| 73 | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania. | Tak |  |  |
| 74 | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami: | Tak |  |  |
|  | a) powierzchnia regionu zainteresowania, | Tak |  |  |
|  | b) średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, | Tak |  |  |
| 75 | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. | Tak |  |  |
| 76 | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: | Tak |  |  |
|  | - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, | Tak |  |  |
|  | - import obrazu do nowej serii. | Tak |  |  |
| 77 | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania. | Tak |  |  |
| 78 | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się. | Tak |  |  |
| 79 | Subtrakcja obrazów | Tak |  |  |
| 80 | Pomiar kątów Cobba | Tak |  |  |
| 81 | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: | Tak |  |  |
|  | a) funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, | Tak |  |  |
|  | b) funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, | Tak |  |  |
|  | c) funkcja podglądu wydruku | Tak |  |  |
|  | d) tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 obiektów na wydruk. | Tak |  |  |
| 82 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print. | Tak |  |  |
| 83 | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: | Tak |  |  |
|  | a) pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, | Tak |  |  |
|  | b) dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania. | Tak |  |  |
| 84 | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań. | Tak |  |  |
| 85 | Przeglądarka animacji, funkcje min.: | Tak |  |  |
|  | a) ustawienia prędkości animacji, | Tak |  |  |
|  | b) ustawienie przeglądania animacji w pętli, | Tak |  |  |
| 86 | Funkcja powiększania obrazu, min.: | Tak |  |  |
|  | a)Lupa | Tak |  |  |
|  | b) powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, | Tak |  |  |
|  | c) powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), | Tak |  |  |
|  | d) powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. | Tak |  |  |
| 87 | Możliwość przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji | Tak |  |  |

IV. Duplikator płyt z wynikami badań dla pacjenta – dostawa max. w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr graniczny: TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: Tak lub Nie) | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę |
| WARUNKI PODSTAWOWE |  |
| 1 | Duplikator – robot automatycznie przygotowujący płyty CD/DVD z badaniami z ZDO dla pacjentów. Urządzenie zintegrowane z systemem RIS/PACS Alteris obsługujące wszystkie pracownie Zamawiającego. Zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie wykonawcy. | Tak, podać producenta i typ |  |  |
| 2 | Wykonawca zapewni integrację z użytkowanym przez Zamawiającego, szpitalnym systemem informatycznym Eskulap. |  |  |  |
| A | Duplikator |  |
| 1 | Pojemność zasobnika na płyty czyste / wypalone: ≥ 100 / 100, | Tak |  |  |
| 2 | Wbudowane dwie nagrywarki | Tak |  |  |
| 3 | Wbudowana drukarka atramentowa umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania | Tak |  |  |
| 4 | Możliwość druku w kolorze, oraz wydruków graficznych | Tak |  |  |
| 5 | Jakość wydruku etykiety płyty: ≥ 4800 x 1200 dpi | Tak |  |  |
| 6 | Obciążenie miesięczne - do 3 400 płyt CD | Tak |  |  |
| 7 | Urządzenie podłączane do sieci Ethernet (bezpośrednio lub za pośrednictwem dedykowanego komputera – w przypadku konieczności podłączenia za pośrednictwem komputera należy dostarczyć urządzenie wraz z komputerem i monitorem LCD), | Tak, Podać sposób podłączenia |  |  |
| 8 | Dołączony dedykowany program do projektowania nadruków na płytach; | Tak |  |  |
| 9 | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak |  |  |

V. Adaptacja pomieszczenia pracowni RTG dla potrzeb nowego aparatu RTG

Zakres prac do wykonania:

| 1 | Projekt osłon stałych z uzgodnieniem, pozwoleniami |
| --- | --- |
| 2 | Szafka rozdzielcza rtg w sterowce + kabel zasilający do generatora -ok 10m |
| 3 | Instalacja wyłączników bezpieczeństwa min. 2 szt., instalacja wyłącznika włącz/wyłącz |
| 4 | Montaż zawieszenia sufitowego z szynami HILTI 9x 6mb i projektem konstrukcyjnym |
| 5 | Kanały w podłodze dla instalowanego aparatu ok 7m |
| 6 | Wymiana wykładzin (wraz z cokołem o wys. ok. 10 cm)(w pomieszczeniu RTG+ 2xprzebieralnia+sterownia) łącznie ok. 52 m kw |
| 7 | Malowanie ścian ok. 110 mkw (RTG+2xprzebieralnia+sterownia) dwie warstwy i grunt + zaprawa pęknięć |
| 8 | Demontaż sufitu podwieszanego ok 50mkw |
| 9 | Montaż korytek na ścianach za generatorem i konsola 120x60mm x 2,5m (2 szt) |
| 10 | Demontaż i utylizacja starego aparatu RTG |
| 11 | Demontaż starego sufitu i montaż nowego sufitu podwieszanego typu Armstrong ok. 50 m kw (RTG+2 x przebieralnia + sterownia ) |
| 12 | Nowe lampy sufitowe 6 szt. w suficie podwieszanym |
| 13 | Komplet nowych etykiet ostrzegawczych zgodnych z rozporządzeniem |
| 14 | Utylizacja odpadów remontowych |

Uwaga! Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną (na własny koszt i ryzyko) pomieszczeń Pracowni RTG w celu określenia i wyceny zakresu niezbędnych prac adaptacyjnych koniecznych do zamontowania oferowanych przez siebie urządzeń, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zadania.

Wniosek o umożliwienie wizji lokalnej należy przesłać na numer faksu: 0-61 44 22 152.

VI. Wymagania dodatkowe (okres gwarancji/ serwis/ szkolenia)

| L.p. | PARAMETR WYMAGANY | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| OKRES GWARANCJI/ SERWIS/ SZKOLENIA |  |
|  | Okres gwarancji - aparat RTG, skaner płyt obrazowych (min. 12 m-cy) bez limitu ekspozycji |  |
|  | Okres gwarancji - monitory diagnostyczne stacji lekarskiej (min. 60 m-cy) |  |
|  | Okres gwarancji - oprogramowanie min. 24 m-cy |  |
|  | Okres gwarancji - prace budowlano - adaptacyjne (min. 36 m-cy) |  |
|  | Czas reakcji usunięcia wad lub usterek - w terminie 24 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o wadzie dostarczonego sprzętu. |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia: - usunięcie awarii, usterki lub wady w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych); - w przypadku sprowadzenia części zamiennych max. termin 10 dni |  |
|  | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji: - Naprawa powyżej 3 dni roboczych przedłuża gwarancję o czas naprawy |  |
|  | Warunki wymiany sprzętu, liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe: - trzy naprawy gwarancyjne (np. tego samego modułu / podzespołu) uprawniają do wymiany modułu / podzespołu na nowy. Zamawiający jako moduł/podzespół traktuje wszystkie wymienione w specyfikacji punkty (w zał. 1A do SIWZ), np. skaner płyt obrazowych, detektor cyfrowy, lampa RTG, stół pacjenta, konsola technika, stacja lekarska, duplikator płyt itd. |  |
|  | W przypadku nie usunięcia awarii, usterki lub wady w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych); a w przypadku sprowadzenia części zamiennych max. termin 10 dni: -Wykonawca zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do tymczasowego zamontowania sprzętu zastępczego spełniającego wymogi określone dla zamawianego sprzętu. (wymóg zamontowania sprzętu zamiennego dotyczy sprzętu, który nie podlega odbiorom na miejscu przez państwowe służby sanitarne) |  |
|  | Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju z powodu awarii od zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym podpisanym przez obie Strony |  |
|  | Szkolenia zgodnie z zapisami projektu umowy (wyszczególnione w zał. nr 6 do SIWZ) |  |

Oświadczam(y), iż oferowany przez nas wyroby zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi powyżej oferujemy na następujących warunkach:

| Lp. | Wyszczególnienie przedmiotów zamówienia | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tj. Wartość netto (kol.C) x stawka VAT(kol. D) % | tj. Wartość netto (kol.C) + Kwota VAT (kol. E) |
| A | B | C | D | E | F |
| I. | Cyfrowy aparat RTG typu DR |  |  |  |  |
| II. | Skaner płyt obrazowych (kpl.) (ucyfrowienie mobilnego aparatu RTG Zamawiającego) |  |  |  |  |
| III. | Lekarska stacja diagnostyczna (kpl. = ogółem) w tym: |  |  |  |  |
| 1 | Lekarska stacja diagnostyczna -sprzęt |  |  |  |  |
| 2 | Oprogramowanie lekarskiej stacji diagnostycznej |  |  |  |  |
| IV. | Duplikator płyt z wynikami badań dla pacjenta |  |  |  |  |
| V. | Koszt adaptacji pomieszczenia pracowni RTG dla potrzeb nowego aparatu RTG |  |  |  |  |
| VI. | Koszt finansowania |  |  |  |  |
|  | Razem = CENA OFERTOWA |  | X |  |  |

Uwaga: Dopuszcza się wycenę pozycji „Koszt finansowania” z ceną zero złotych.

Cena netto przedmiotów zamówienia : ................... zł

(słownie: ................................................................................................................... złotych i ....../100)

Cena brutto przedmiotów zamówienia : ………………zł

(słownie: ................................................................................................................. złotych i ....../100)

..............................................                                    ....................................................................

data, miejscowość                                                                  Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy